## Slide 1
BIOLOGÍA MOLECULAR · QUINTO SEMESTRE
PCR: de una muestra a una decisión
Base: Orlando 1998 [1]; Bustin y Mueller 2005 [2]; Zhu et al. 2020 [3]; Trouchet et al. 2025 [4].
01
Preparar
la muestra
Amplificar
una región
Detectar
y cuantificar
Secuenciar
e interpretar
Una misma pregunta biológica puede necesitar más de una
técnica.
CLASE 40 MIN | 1 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 1 min · Clase de 40 minutos.
Ruta de 40 minutos con anexos para lectura y práctica fuera de clase. Esquemas originales, no elaborados en BioRender. Todas las curvas y datos numéricos son didácticos, no resultados experimentales.
Fuentes: Base: Orlando 1998 [1]; Bustin y Mueller 2005 [2]; Zhu et al. 2020 [3]; Trouchet et al. 2025 [4].

## Slide 2
MAPA CONCEPTUAL
Los nombres describen ejes diferentes
[2–4].
02
Molde
ADN → PCR
ARN → RT → ADNc
RT-PCR / RT-qPCR /
RT-dPCR
Lectura
Final → convencional
Cada ciclo → qPCR
Particiones → dPCR
Estrategia
Multiplex: varias dianas
Nested: dos rondas
Alta fidelidad: menos
errores
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
RT-PCR = PCR con transcripción reversa; no significa real-time. En esta presentación usamos RT-qPCR para ARN cuantificado en tiempo real. Nested, multiplex y hot-start pueden combinarse con otros formatos.
Fuentes: [2–4].

## Slide 3
FUNDAMENTOS
Un ciclo: separar, reconocer, copiar
[3,5].
03
Desnaturalizar
94–98 °C
Alinear primers
según Tm
Extender
según enzima
La temperatura y duración exactas dependen del amplicón y de la polimerasa.
CLASE 40 MIN | 1 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 1 min · Clase de 40 minutos.
Temperaturas ilustrativas: desnaturalización 94–98 °C, alineamiento según Tm y química, extensión según polimerasa. Alta fidelidad puede usar condiciones diferentes. La polimerasa alarga un extremo 3′ libre en dirección 5′→3′.
Fuentes: [3,5].

## Slide 4
PREPARACIÓN DE MUESTRA
La calidad empieza antes del termociclador
[2,4,5].
04
Tomar y
preservar
Lisar y
extraer
Eliminar
inhibidores
Medir calidad
y cantidad
ADN: integridad y pureza compatibles
con el tamaño de la diana.
ARN: proteger de RNasas, conservar
integridad y controlar ADN genómico.
Registrar origen, conservación, extracción, elución y diluciones.
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
Fuentes: [2,4,5].

## Slide 5
CONTROLES
Los controles explican un resultado negativo
[2,4]; MIQE 2009 [6].
05
Control
Qué contiene
Qué permite detectar
NTC
Agua en lugar de molde
Contaminación de reactivos o dímeros
Blanco de
extracción
Procesado sin muestra
Contaminación durante extracción
Positivo
Diana conocida
Fallo de mezcla, primers o programa
Sin RT (−RT)
ARN procesado sin transcriptasa
ADN genómico residual
Control interno
Diana endógena o añadida, validada
Inhibición o calidad insuficiente
Un NTC limpio no demuestra que una muestra negativa sea amplificable.
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
Fuentes: [2,4]; MIQE 2009 [6].

## Slide 6
DISEÑO DE PRIMERS
Los primers delimitan lo que podrás observar
[2,5,6].
06
5′
3′
3′
5′
Forward 5′ → 3′
Reverse 3′ ← 5′
Región amplificada
Los extremos 3′ se orientan hacia el interior de la región que se copiará.
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
Los primers forward y reverse se escriben ambos 5′→3′. El reverse es el reverso complementario de la región de unión de la otra hebra. Validar especificidad in silico, variantes, dímeros y después experimentalmente.
Fuentes: [2,5,6].

## Slide 7
MEZCLAS Y CÁLCULOS
Receta base: PCR convencional en 25 µL
[5]; ejemplo docente, ajustar a la ficha del kit.
07
Reactivo
Stock
Volumen
Final / aporte
Master mix completo
2×
12,5 µL
1×
Primer forward
10 µM
0,5 µL
0,2 µM
Primer reverse
10 µM
0,5 µL
0,2 µM
ADN molde
10 ng/µL
2,0 µL
20 ng
Agua
—
9,5 µL
Hasta 25 µL
12,5 + 0,5 + 0,5 + 2,0 + 9,5 = 25,0 µL. En NTC, sustituir el ADN por agua.
CLASE 40 MIN | 3 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 3 min · Clase de 40 minutos.
El ejemplo asume una mezcla comercial completa 2× y ADN a 10 ng/µL; 2 µL aportan 20 ng, una entrada ilustrativa que debe ajustarse al ensayo. Mantener separación física de preparación y post-PCR.
Fuentes: [5]; ejemplo docente, ajustar a la ficha del kit.

## Slide 8
COMPARACIÓN DE MÉTODOS
PCR convencional: ¿hay un producto del tamaño
esperado?
[1,3,5].
08
M
+
Muestra
NTC
Lectura final en gel
Aplicaciones: genotipado,
clonación y preparación de un
amplicón para Sanger.
No cuantifica de forma robusta la
cantidad inicial.
Una banda extra o un NTC positivo exige investigar antes de secuenciar.
CLASE 40 MIN | 1 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 1 min · Clase de 40 minutos.
La identidad no queda demostrada solo por tamaño. Los dibujos son esquemáticos. La PCR es una amplificación previa a Sanger; Sanger utiliza una reacción de secuenciación diferente, con un primer por reacción.
Fuentes: [1,3,5].

## Slide 9
COMPARACIÓN DE MÉTODOS
RT-PCR: convertir ARN en un molde amplificable
[2,3,5].
09
ARN
control de ADN
Transcripción
reversa
ADNc
PCR final
o qPCR
Un paso: RT + PCR en el mismo tubo.
Menos manipulación; menor flexibilidad.
Dos pasos: RT separada. Un ADNc
puede servir para varias dianas.
−RT controla ADN residual. RT-PCR por sí sola no significa tiempo real.
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
Fuentes: [2,3,5].

## Slide 10
COMPARACIÓN DE MÉTODOS
qPCR: leer la amplificación mientras ocurre
[1–3,6].
10
Umbral
Ciclos →
Cq: ciclo de cruce
Más molde inicial → cruce
temprano.
Resultado cuantitativo:
exige validación y controles.
Cq también se denomina Ct. Las curvas mostradas son simuladas.
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
El umbral se sitúa en una región apropiada de amplificación exponencial; Cq menor indica mayor cantidad inicial únicamente bajo condiciones y eficiencias comparables. No comparar Cq crudos de ensayos diferentes como cantidades absolutas.
Fuentes: [1–3,6].

## Slide 11
CÁLCULOS DE QPCR
Cuantificar con una curva estándar
[1,2,6].
11
log₁₀(copias/reacción)
Cq = −3,32 log₁₀(N) + 40
Si Cq = 26,72:
log₁₀(N) = 4
N = 10 000 copias/reacción
E = 10^(−1/m) − 1
No extrapolar fuera del rango de estándares; R² alto por sí solo no valida el ensayo.
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
Cq = m log10(N) + b. La pendiente ilustrativa −3.32 corresponde aproximadamente a E = 1.001, es decir 100.1 %. El intervalo frecuentemente utilizado de 90–110 % es orientativo y no sustituye validar rango, repetibilidad, LOD y LOQ.
Fuentes: [1,2,6].

## Slide 12
CÁLCULOS DE RT-QPCR
Expresión relativa: comparar contra una referencia
[2,6]; Livak y Schmittgen 2001 [7].
12
Condición
Cq diana
Cq referencia
ΔCq
Control
25
20
5
Tratada
22
20
2
ΔΔCq = 2 − 5 = −3
Cambio relativo = 2^(−ΔΔCq) = 2³ = 8 veces
GAPDH o ACTB no son referencias estables por definición: deben validarse.
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
Se requiere expresión estable de referencias validadas y eficiencias similares a 100 % y comparables entre referencia y diana. Con eficiencias diferentes, usar un modelo corregido. Preferir varias referencias validadas. Promediar réplicas técnicas tras control de calidad; la inferencia biológica requiere réplicas biológicas.
Fuentes: [2,6]; Livak y Schmittgen 2001 [7].

## Slide 13
COMPARACIÓN DE MÉTODOS
PCR digital: contar particiones y corregir ocupación
[3,4]; dMIQE 2013 [8].
13
Positiva = señal; negativa = sin señal
p = positivas / válidas
λ = −ln(1 − p)
c = λ / volumen de partición
λ: copias medias por partición
dPCR puede usar gotas o cámaras; la lectura suele hacerse al final.
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
La cuantificación sin curva estándar depende del volumen efectivo de partición, del muestreo y de la clasificación. Puede haber más de una copia por partición; Poisson corrige esa coincidencia bajo los supuestos del modelo. Las particiones dibujadas son ilustrativas, no el conjunto del ejemplo numérico.
Fuentes: [3,4]; dMIQE 2013 [8].

## Slide 14
CÁLCULOS DE DPCR
De particiones positivas a copias en el extracto
[4,8]; datos simulados.
14
20 000 válidas · 5 000 positivas · partición = 0,85 nL
Paso
Resultado
p = 5 000 / 20 000
0,25
λ = −ln(0,75)
0,28768 copias/partición
c = 0,28768 / 0,00085 µL
338,45 copias/µL de reacción
Extracto: 4 µL en 20 µL (×5)
1 692,25 copias/µL del extracto diluido
Dilución previa del extracto 1:10 (×10)
16 922,5 copias/µL del extracto original
Contar 5 000 positivas como 5 000 moléculas subestima las copias: hay coincidencias.
CLASE 40 MIN | 3 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 3 min · Clase de 40 minutos.
Supuestos: particiones de volumen homogéneo 0.85 nL, ocupación aleatoria y 20 000 particiones válidas. El volumen nominal de mezcla es 20 µL, pero aquí el volumen leído es 17 µL. No confundir moléculas detectadas en ese volumen con copias estimadas en los 20 µL nominales. Se requiere intervalo de confianza e incertidumbre del volumen en un reporte real.
Fuentes: [4,8]; datos simulados.

## Slide 15
SÍNTESIS
Comparación central: elegir por la pregunta
[1–4,6,8].
15
Método
Lectura / resultado
Aplicación
Límite principal
Convencional
Banda final; tamaño
Presencia; amplicón
Sanger
Poca capacidad cuantitativa
RT-PCR final
ARN → ADNc → banda
Detectar transcritos
Variación de RT
qPCR / RT-qPCR
Cq; calibración / referencia
Carga; expresión
Eficiencia, inhibición y
calibración
dPCR / RT-dPCR
Positivos + Poisson
Copias; variantes
conocidas
Entrada, volumen y rango
Multiplex / nested
Depende de la lectura
Paneles / especificidad
Competencia /
contaminación
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
Fuentes: [1–4,6,8].

## Slide 16
CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN
Sanger: partir de un amplicón único y limpio
[5,9].
16
PCR preferible
de alta fidelidad
Revisar gel
y purificar
Cuantificar
y enviar
Sanger
y cromatograma
Si se requieren 20 ng y el producto tiene 10 ng/µL:
V = masa / concentración = 20 ng ÷ 10 ng/µL = 2 µL
Productos mezclados producen cromatogramas superpuestos; revisar identidad y pureza.
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
La cantidad de entrada depende de longitud y servicio. Ejemplo hipotético: el proveedor pide 20 ng de un amplicón de 500 pb. Se dispone de 10 ng/µL, por lo que se toman 2 µL y se completa según especificación del servicio. La reacción Sanger usa un solo primer, polimerasa, dNTP y ddNTP; no es una PCR con dos primers.
Fuentes: [5,9].

## Slide 17
CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN
NGS de amplicones: enriquecer, indexar, agrupar
[3,5,9].
17
PCR de locus
región 3′
específica
Purificar
y revisar
tamaño
PCR de índices
si aplica
Normalizar
y secuenciar
Cola 5′ · inserto · cola 5′
La composición de lecturas también
depende de afinidad de primers y
número de copias del marcador.
Las lecturas de un marcador no equivalen directamente a número de células.
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
Flujo frecuente de dos PCR: una de locus y otra de índices; otras plataformas usan adaptadores por ligación o una sola PCR. Colas 5′ no complementarias se incorporan en ciclos posteriores. El cálculo de Tm inicial usa la región 3′ complementaria, no toda la cola. Preparar blancos de extracción y biblioteca.
Fuentes: [3,5,9].

## Slide 18
CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN
RNA-seq y variantes: dónde encaja cada PCR
[2,4,5,9].
18
RNA-seq
ARN → biblioteca de
ADNc → secuenciar.
RT-qPCR verifica
transcritos seleccionados
con nuevas muestras y
referencias validadas.
Variantes
NGS identifica variantes.
dPCR puede seguir una
variante conocida de baja
frecuencia con un ensayo
específico.
Bibliotecas
qPCR cuantifica
bibliotecas amplificables.
Preparaciones PCR-free
reducen sesgo de
amplificación si la
entrada y el método lo
permiten.
CLASE 40 MIN | 2 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 2 min · Clase de 40 minutos.
Fuentes: [2,4,5,9].

## Slide 19
ACTIVIDAD EN CLASE
Caso integrador: una muestra, tres preguntas
Síntesis didáctica de [2–4,9].
19
Presencia
¿El extracto contiene la
región diana?
Elegir técnica y dos
controles.
Expresión
¿Un tratamiento cambia
un transcrito?
Elegir preparación y
cálculo.
Variante
¿Qué variantes hay y
cómo seguir una de
ellas?
Conectar secuenciación y
PCR.
Justificar la elección por la información obtenida y por las limitaciones.
CLASE 40 MIN | 4 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 4 min · Clase de 40 minutos.
Dar 3–4 minutos en parejas. Proponer las técnicas, controles y un cálculo necesario por pregunta antes de ver las respuestas. Escenario educativo; las decisiones clínicas exigen ensayos validados.
Fuentes: Síntesis didáctica de [2–4,9].

## Slide 20
ACTIVIDAD EN CLASE
Respuestas y comprobación de aprendizaje
[2–4,6–9].
20
Pregunta
Propuesta razonada
Cálculo asociado
Presencia
PCR final; NTC + positivo + control de muestra
Dilución del ADN; volumen de
mezcla
Expresión
RT-qPCR; −RT + referencias validadas + réplicas
ΔCq y ΔΔCq; comprobar
eficiencias
Variantes
NGS para explorar; dPCR para una variante
conocida
Molaridad de biblioteca;
Poisson y diluciones
¿Por qué un Cq menor o una banda más intensa no bastan para comparar cualquier muestra?
CLASE 40 MIN | 1 min
Notes: TRAMO PRINCIPAL · 1 min · Clase de 40 minutos.
Fuentes: [2–4,6–9].