## Slide 1
BIOLOGÍA MOLECULAR · QUINTO SEMESTRE
Secuenciación: de las bases a los genomas
[1–5,9–10] · Esquemas originales; datos y ejercicios didácticos.
01
Muestra
Biblioteca
Lecturas
Interpretación
Tres preguntas: ¿qué bases hay?, ¿quién está en la muestra?, ¿qué genes podemos recuperar?
Notes: Objetivos: explicar tres generaciones, elegir una plataforma por la pregunta y evaluar cómo se obtiene un MAG. Caso conductor: comparar comunidades de agua y sedimento. Pedir al grupo que distinga leer bases, identificar organismos y recuperar genomas.
Fuentes: [1–5,9–10] · Esquemas originales; datos y ejercicios didácticos.

## Slide 2
PANORAMA BREVE
Tres generaciones; tres formas de observar ADN
[1–3,18–19]
02
1. Sanger
Terminación de cadenas
2. Illumina
Muchas copias en paralelo
3. PacBio / ONT
Moléculas individuales
Las tres siguen siendo útiles: elegimos por la pregunta, no por el número de generación.
Notes: Las generaciones son una clasificación didáctica. Primera: Sanger. Segunda: lectura masiva de fragmentos, con Illumina como ejemplo actual. Tercera: molécula individual, con PacBio y Nanopore. 454 y SOLiD son antecedentes históricos. No hay una plataforma que sustituya a todas las otras para cualquier pregunta.
Fuentes: [1–3,18–19]

## Slide 3
PRIMERA GENERACIÓN
Sanger: detener cadenas y ordenar sus tamaños
[1,19]
03
ddNTP → fin de cadena
Capilar
A T G C T A G
Ideal para una región definida y limpia; un cromatograma mezclado es difícil de interpretar.
Notes: Un primer inicia la síntesis. La incorporación de un ddNTP sin grupo 3′-OH detiene la cadena; separar los fragmentos por tamaño permite ordenar las bases. El esquema muestra la versión de lectura fluorescente capilar. Aplicaciones: regiones específicas, clones y confirmación de variantes. Una mezcla de amplicones dificulta la lectura.
Fuentes: [1,19]

## Slide 4
SEGUNDA GENERACIÓN · SEQUENCING BY SYNTHESIS
Illumina: añadir, fotografiar y volver a empezar
[2–3,15]
04
1. Fragmentos
2. Clusters
3. Una base
4. Imagen
Bloqueo reversible
Detectar señal
Cada ciclo informa una posición por cluster. Se retira el bloqueo y el ciclo se repite.
Notes: Las moléculas adaptadas se unen a una flow cell y generan clusters. En SBS se incorpora una base con bloqueo reversible, se detecta la señal y se elimina el bloqueo para continuar. El mecanismo de clusters y el número de canales ópticos dependen del instrumento. Los cuatro colores son un dibujo conceptual, no una codificación universal.
Fuentes: [2–3,15]

## Slide 5
DISEÑO TÉCNICO · ILLUMINA
Paired-end: dos extremos del mismo fragmento
[15–16]
05
R1: 150 pb
R2: 150 pb
200 pb sin leer
Inserto: 500 pb
Datos: 150 + 150 = 300 bases/par
Índices i7 / i5
Identifican la muestra; preferir UDI
Notes: Con un inserto de 500 pb, PE150 lee 150 pb desde cada extremo; quedan 200 pb sin leer entre ambos. Se obtienen 300 bases nominales por par, no una lectura continua de 300 pb. Los índices identifican muestras y no forman parte del inserto. UDI ayuda a reconocer combinaciones no válidas por index hopping; no elimina toda contaminación.
Fuentes: [15–16]

## Slide 6
TERCERA GENERACIÓN · OXFORD NANOPORE
Nanopore: el ADN modifica una corriente
[4–5,17]
06
Motor + poro +
membrana
Señal de corriente
Basecaller
A T G C A
La señal se conserva en POD5; la secuencia y sus calidades se usan para el análisis.
Notes: Un motor controla el paso de ADN por un poro. La corriente depende del contexto de varias bases y el basecaller infiere la secuencia a partir de la señal temporal. Conservar POD5 permite revisar modelos y modificaciones. La longitud depende de la integridad del ADN. Usar modelos compatibles con química, tipo de molécula y objetivo.
Fuentes: [4–5,17]

## Slide 7
TERCERA GENERACIÓN · COMPARACIÓN BREVE
PacBio HiFi: volver a mirar la misma molécula
[18]
07
Plantilla SMRTbell
Varias pasadas
Consenso HiFi
Lecturas largas pueden ser precisas: “tercera generación” no significa una tasa de error fija.
Notes: Una plantilla SMRTbell permite observar varias pasadas de una misma molécula. CCS combina observaciones para producir una lectura HiFi. No se trata de PCR. No equiparar precisión de lectura bruta, precisión de lectura por consenso y precisión del ensamblaje final.
Fuentes: [18]

## Slide 8
APLICACIONES Y LÍMITES
Illumina y Nanopore: elegir por el resultado
[4–5,9–10,15–18]
08
Necesidad
Illumina
Nanopore
Muchas bases cortas precisas
Perfiles, SNV y conteos con diseño
adecuado
Posible; evaluar química/modelo y
cobertura
Resolver repeticiones y
contexto
Las regiones largas pueden quedar
fragmentadas
Lecturas largas pueden enlazar
regiones
Respuesta durante la corrida
Planificar duración del ciclo y lote
Flujo de datos progresivo
Variantes / modificaciones
Seleccionar ensayo compatible con el
objetivo
ADN nativo y modelos compatibles
Metagenómica / MAGs
Profundidad y abundancias; posible
fragmentación
Continuidad; exige ADN e inferencia
validados
Notes: La comparación se hace por objetivo, bases útiles, longitud, exactitud y costo total con cómputo. Illumina ofrece datos cortos para perfiles y variantes con diseños adecuados. Nanopore facilita contexto largo y análisis durante la corrida. Los rendimientos y errores no son propiedades fijas de una generación: declarar instrumento, química y modelo.
Fuentes: [4–5,9–10,15–18]

## Slide 9
DISEÑO EXPERIMENTAL
Antes del kit: diseñar una comparación justa
[10,14]
09
Sitio A
A1
A2
A3
Sitio B
B1
B2
B3
Balancear lotes
Mezclar A y B en cada lote
Metadatos
Sitio, fecha, matriz y
extracción
Más lecturas de una única muestra no sustituyen réplicas biológicas.
Notes: Las tres muestras por sitio son un ejemplo, no un cálculo de tamaño muestral. Definir unidad biológica, confusores y metadatos. Balancear condiciones entre extracciones y corridas; no poner todo A en un lote y B en otro. Repetir bibliotecas de una sola muestra mide variación técnica, no variación biológica.
Fuentes: [10,14]

## Slide 10
ADN Y PREPARACIÓN
La muestra fija el techo de las lecturas
[4,8,14]
10
Integridad +
representación
Illumina
Fragmentar de forma
controlada
Nanopore
Preservar longitud útil
Medir cantidad, tamaño e inhibición. HMW = ADN de alto peso molecular, no solo mucho ADN.
Notes: La lisis debe representar la comunidad sin destruir la longitud necesaria. En ADN de alto peso molecular, una lisis suave puede perder organismos resistentes; una lisis agresiva puede fragmentar. Medir masa por fluorometría, tamaño por gel o electroforesis e inhibición con un ensayo compatible. Absorbancia sola no demuestra ausencia de inhibidores.
Fuentes: [4,8,14]

## Slide 11
DISEÑO TÉCNICO
Bibliotecas: misma muestra, preparaciones
distintas
[4–5,15–18]
11
Illumina
Inserto + adaptadores + UDI
Nanopore
ADN largo +
adaptador/motor
ADN extraído
Fragmentar o preservar
Decidir PCR o ADN nativo antes de empezar: cambia sesgos, entradas y modificaciones
observables.
Notes: Illumina puede usar tagmentación o fragmentación y ligación; controlar inserto, adaptadores, índices y PCR cuando exista. Nanopore puede usar ligación o una preparación rápida; la elección afecta longitudes y entradas. Para modificaciones nativas, comprobar la compatibilidad del ensayo: una amplificación copia bases y pierde esa información original.
Fuentes: [4–5,15–18]

## Slide 12
PLANIFICAR BASES
Cálculo 1: pares de lecturas no son lecturas
[15] · Ejemplo didáctico PE150.
12
10 millones de pares
R1 + R2 = 2 lecturas por fragmento
2 × 150 bases por par
300 bases biológicas nominales
10⁷ × 300 = 3 × 10⁹ bases
3 Gb nominales por muestra
Si pasa el 80 % de las bases: 3 × 0,80 = 2,4 Gb útiles. Es un supuesto del ejemplo.
Notes: Diez millones de pares contienen veinte millones de lecturas. PE150 aporta 300 bases por par: 10^7 × 300 = 3 × 10^9 bases = 3 Gb nominales, sin contar índices. Si se supone 80 % de bases útiles, quedan 2,4 Gb. Ese porcentaje es del ejemplo y se debe medir en el piloto.
Fuentes: [15] · Ejemplo didáctico PE150.

## Slide 13
PLANIFICAR METAGENÓMICA Y MAGS
Cálculo 2: la cobertura pertenece a cada genoma
[7–10] · Modelo idealizado para diseño.
13
Cᵢ ≈ bases útiles × fracción de la especie / tamaño de genoma
Metagenoma
30 Gb
Especie rara
0,1 % = 0,001
Su genoma
4 Mb
C ≈ (30 × 10⁹ × 0,001) / (4 × 10⁶) = 7,5×
Para llegar a 30× ideales a esa abundancia: ≈120 Gb útiles. El objetivo se valida en un piloto.
Notes: Modelo de planificación: C_i ≈ B × a_i / G_i. B son bases útiles de la comunidad; a_i es fracción de bases atribuida a la especie, no necesariamente fracción de células; G_i es tamaño de su genoma. Con 30 Gb, a=0,001 y G=4 Mb resulta 7,5×. Llegar a 30× ideales requeriría 120 Gb útiles. Extracción, heterogeneidad de cepas y cobertura desigual pueden impedir recuperar un MAG.
Fuentes: [7–10] · Modelo idealizado para diseño.

## Slide 14
CALIDAD DE DATOS
Tres métricas que contestan preguntas distintas
[4,10–12,17]
14
Q-score
Q30 → error nominal
0,1 % por base
Comparar calidad bruta
y consenso por separado.
N50
Continuidad, no
exactitud.
Cobertura
Profundidad + amplitud:
¿cuánto y qué fracción?
Un ensamblaje largo puede estar equivocado; una buena media puede ocultar regiones sin
cubrir.
Notes: Q=-10 log10(p). Q30 equivale a error nominal por base de 0,1 %; comprobar la calibración con evidencia observada. N50 resume continuidad, no exactitud: contigs de 10, 8 y 2 kb suman 20 kb y su N50 es 10 kb. Distinguir N50 de lecturas y de contigs. Reportar profundidad media y amplitud cubierta.
Fuentes: [4,10–12,17]

## Slide 15
DEL PILOTO A UNA SOP REPRODUCIBLE
Estandarizar es controlar el proceso completo
[11,14–17]
15
Piloto
y matriz
Controles
y criterios
SOP
versionada
Verificar
cada lote
Blanco
¿Contaminación?
Mock conocido
¿Sesgo y recuperación?
Réplica técnica
¿Se repite el resultado?
Registrar kit/lote, química, modelo de basecalling, software, bases de datos y parámetros.
Notes: Construir la SOP a partir de un piloto representativo. Definir controles y criterios antes de procesar toda la cohorte. Un mock celular prueba extracción y etapas posteriores; un mock de ADN no evalúa lisis. El blanco acompaña la extracción. Una réplica técnica mide repetibilidad. Registrar versiones de protocolo, química, modelos, software y bases de datos; verificar desempeño después de cambios.
Fuentes: [11,14–17]

## Slide 16
APLICABILIDAD EN COMUNIDADES MICROBIANAS
Un marcador y un metagenoma no entregan lo
mismo
[2,7–10]
16
Amplicones 16S / ITS
Una región elegida por primers.
Perfil taxonómico del marcador.
Shotgun
ADN de la comunidad.
Taxones, genes y posibles MAGs.
Secuenciar 16S completo con Nanopore sigue siendo un estudio de marcador; no produce MAGs
por sí solo.
Notes: 16S e ITS son marcadores amplificados y sujetos a sesgos de primers y copias por genoma. Leer 16S completo con Nanopore sigue siendo un estudio de marcador. Shotgun estudia ADN comunitario y permite observar genes y recuperar MAGs si hay datos suficientes. Inferir funciones desde un marcador no equivale a observar esos genes; ADN tampoco demuestra actividad.
Fuentes: [2,7–10]

## Slide 17
RUTA BIOINFORMÁTICA
Dos plataformas llegan a una pregunta común
[4,7–10,17]
17
Illumina
Índices → R1/R2 FASTQ
Nanopore
POD5 → basecalling →
BAM/FASTQ
QC común
Adaptadores, calidad
y hospedero
Perfil
Taxones y genes
Ensamblar
Contigs → bins →
MAGs
Elegir la rama por la pregunta; obtener un perfil taxonómico no exige reconstruir genomas.
Notes: Illumina parte de demultiplexado y FASTQ R1/R2. Nanopore parte de señal y basecalling; conservar BAM si se necesitan etiquetas de modificaciones y extraer FASTQ cuando corresponda. Hacer QC, retirar adaptadores y evaluar hospedero. Separar perfil basado en lecturas de ensamblaje y binning. Versionar bases de datos, parámetros, contenedores y registros de ejecución.
Fuentes: [4,7–10,17]

## Slide 18
ENSAMBLAJE · POR QUÉ COMBINAR LECTURAS
Una lectura larga puede cruzar una repetición
[7–10]
18
A
Repetición
B
Cortas: pueden
no enlazar flancos
Larga: une A y B
a través del
repetido
Ensamblar → revisar alineamientos → pulir cuando
corresponda
No hay garantía de cierre: abundancia, mezcla de cepas, errores y cobertura siguen importando.
Notes: Una lectura larga puede atravesar una repetición y unir sus flancos únicos. Las lecturas cortas pueden aportar profundidad o corrección; una estrategia híbrida no siempre es necesaria. Elegir ensamblador y pulido compatibles con los datos. Comprobar que no se mezclaron cepas ni se introdujeron cambios incorrectos. Longitud y circularidad por sí solas no validan el resultado.
Fuentes: [7–10]

## Slide 19
DE UN METAGENOMA A VARIOS BORRADORES
Binning: agrupar contigs que podrían ser un
genoma
[7–9,11–13]
19
Composición (ejemplo: GC)
Cobertura relativa
Bin A
Contigs agrupados
Bin B
Contigs agrupados
Bin C
Contigs agrupados
La agrupación necesita después controles de completitud, contaminación y coherencia.
Notes: El binning usa composición y cobertura, a menudo entre varias muestras, para agrupar contigs. El gráfico de GC/cobertura ilustra las señales y no representa el algoritmo completo. Genomas próximos, cepas y elementos móviles pueden mezclarse o quedar fuera. Refinar y evaluar la coherencia antes de asignar una categoría de MAG.
Fuentes: [7–9,11–13]

## Slide 20
CRITERIOS MIMAG · BACTERIAS Y ARQUEAS
¿Cuándo merece llamarse MAG de alta calidad?
[11–13]
20
Completitud >90 %
¿Qué fracción del genoma se estima
recuperada?
Contaminación <5 %
¿Hay mezcla de secuencias ajenas?
rRNA 23S, 16S y 5S
Y tRNA para al menos 18 aminoácidos
Evaluar por vías distintas
CheckM2 + quimerismo + alineamientos
Alta completitud y baja contaminación por sí solas no cumplen toda la categoría HQ de MIMAG.
Notes: MIMAG para borradores HQ de bacterias y arqueas: completitud >90 %, contaminación <5 %, genes rRNA 23S, 16S y 5S y al menos 18 tRNA que representen 18 aminoácidos. La categoría media requiere completitud ≥50 % y contaminación <10 %. CheckM2 estima calidad; GUNC aporta otra evaluación de quimerismo. Revisar además alineamientos y contigs. No aplicar estos umbrales bacterianos directamente a virus.
Fuentes: [11–13]

## Slide 21
QUÉ SE PUEDE CONCLUIR DE UN MAG
Asignar nombre y función sin prometer actividad
[7–13]
21
Identidad
Taxonomía y comparación
genómica
Potencial
Genes y rutas presentes
Abundancia
Volver a mapear las lecturas
gen A
gen B
gen C
ADN y genes indican potencial. Para actividad: otra evidencia, como RNA, proteínas o ensayos.
Notes: Dereplicar evita contar genomas redundantes; declarar umbrales. La taxonomía y anotación dependen de la base de datos y su versión. Un gen no encontrado en un MAG incompleto puede no haberse recuperado. Para abundancia, remapear y revisar lecturas ambiguas; los datos son composicionales. Genes de resistencia requieren contexto y controles, y no prueban por sí solos resistencia fenotípica.
Fuentes: [7–13]

## Slide 22
DE LA PRUEBA DE CONCEPTO AL ECOSISTEMA
Tus artículos: tres aplicaciones con contexto
[6–8]
22
2015 · clínica
Greninger:
identificar virus durante
adquisición de datos.
2021 · lodos
Singleton:
1 083 MAGs HQ de 23
plantas de tratamiento.
2024 · termales
Liew:
Illumina + Nanopore para
recuperar MAGs y genes.
La enseñanza: velocidad, continuidad y función requieren diseños y validaciones diferentes.
Notes: Greninger 2015 es una prueba histórica de identificación viral durante adquisición de datos: no trasladar sus tiempos ni errores a equipos actuales. Singleton 2021 recuperó 1 083 MAGs HQ de 23 plantas de tratamiento y conectó genomas con otra evidencia funcional. Liew 2024 aplicó ensamblaje híbrido a biofilms termales. Usar MIMAG original: el artículo de 2024 simplifica incorrectamente HQ como >80 % y asocia Q20 con un error que no coincide con la definición nominal.
Fuentes: [6–8]

## Slide 23
EVIDENCIA RECIENTE · 2025–2026
Actualización: posibilidades nuevas, validación local
[9–10]
23
Sereika et al., 2025
154 muestras ambientales:
lecturas largas amplían los
catálogos genómicos.
Visci et al., 2026
Mock de 20 especies:
la estrategia y el ensamblador
cambian el resultado.
Actualizar el protocolo no es copiar una cifra de precisión: es verificar la química y el análisis
usados.
Notes: Sereika 2025 empleó lecturas largas profundas en 154 muestras de suelo y sedimento para ampliar el catálogo de diversidad. Visci 2026 comparó tres plataformas en un mock de 20 especies: la cobertura, errores y ensamblador cambiaron los resultados. Un mock uniforme no reproduce toda la complejidad ambiental. Comparar la química y los datos realmente utilizados, que pueden preceder al año de publicación.
Fuentes: [9–10]

## Slide 24
CASO INTEGRADOR
Tu turno: diseña el estudio de agua y sedimento
Cálculo didáctico · síntesis de [7–17].
24
Objetivo biológico
Comparar genes y recuperar MAGs
Datos del piloto
30 Gb útiles; especie al 0,1 %; 4 Mb
1. ¿Amplicones o shotgun?
2. ¿Illumina, Nanopore o combinación?
3. ¿Qué controles y cobertura esperarías?
Respuesta orientativa: shotgun + controles; ≈7,5× para esa especie. No garantiza un MAG.
Notes: Actividad: comparar genes de resistencia y reconstruir genomas exige shotgun; 16S por sí solo no resuelve esos objetivos. Proponer réplicas biológicas, blanco, mock y piloto. Una especie al 0,1 % de las bases con genoma de 4 Mb recibe 7,5× de cobertura media ideal con 30 Gb útiles. Para continuidad considerar Nanopore con ADN adecuado o una combinación; no prometer MAG HQ por escoger una marca.
Fuentes: Cálculo didáctico · síntesis de [7–17].

## Slide 25
CIERRE
La decisión técnica empieza y termina en la
pregunta
[4,9–18]
25
1
Qué quiero inferir
Presencia, abundancia, estructura o genomas.
2
Qué datos necesito
Longitud, bases útiles, calidad y controles.
3
Cómo lo demuestro
Protocolo validado, QC y límites de la conclusión.
Notes: Cerrar con tres decisiones: qué inferencia interesa, qué datos y controles exige y cómo se verificará. La comparación de plataformas tiene sentido solo bajo un diseño concreto. Los anexos guardan cálculos y criterios para revisar fuera de la sesión. Bibliografía al final.
Fuentes: [4,9–18]

## Slide 26
CÁLCULO DE NORMALIZACIÓN
Anexo: convertir masa en moléculas de biblioteca
Ejemplo de ADN ds · revisar longitud total y kit.
26
nM = (ng/µL × 10⁶) / (660 × longitud total en pb)
10 ng/µL · 500 pb
≈30,3 nM de biblioteca de ADN ds
Preparar 20 µL a 4 nM
V₁ = 4 × 20 / 30,3 = 2,64 µL
Añadir 17,36 µL de diluyente. Incluir adaptadores al definir la longitud de la biblioteca.
Notes: Para ADN de doble hebra: nM = concentración en ng/µL × 10^6 / (660 × longitud en pb). Una biblioteca de 10 ng/µL y 500 pb totales tiene 30,3 nM. Para 20 µL a 4 nM, tomar 2,64 µL y completar con 17,36 µL. Incluir adaptadores en la longitud. No trasladar la fórmula sin ajuste a RNA o ADN monocatenario ni confundir fluorometría total con moléculas amplificables.
Fuentes: Ejemplo de ADN ds · revisar longitud total y kit.

## Slide 27
COMPATIBILIDAD Y TRAZABILIDAD
Anexo: qué registrar en una corrida Nanopore
[4–5,17]
27
Registrar
Por qué afecta el análisis
Flow cell y química exactas
Determinan señal y modelos compatibles
Kit, barcodes y tratamiento de ADN
Cambian integridad, rendimiento y sesgos
Dorado y modelo completo/versionado
FAST/HAC/SUP son decisiones de cómputo y precisión
Simplex / duplex y señal POD5
Declarar cómo se obtuvo el consenso; conservar señal
Filtrado, demultiplexado y base de datos
Permiten reproducir y comparar lotes
Notes: Registrar flow cell, química, kit, barcodes, tratamiento de ADN, software y nombre completo del modelo. Simplex observa una hebra; duplex combina hebras de la misma molécula cuando se recuperan ambas de forma compatible. No es paired-end de Illumina. La fracción duplex afecta el rendimiento. Los programas históricos de un artículo no deben adoptarse automáticamente. Muestreo adaptativo permite rechazar moléculas durante la corrida; validar recuperación y sesgo.
Fuentes: [4–5,17]

## Slide 28
PLANTILLA DE SOP · ADAPTAR A CADA MATRIZ
Anexo: criterios de aceptación antes de producir
datos
[11,14–17]
28
Etapa
Definir en el piloto
Si no cumple
Extracción
Masa útil, tamaño y control de inhibición
Reextraer o modificar
lisis/limpieza
Biblioteca
Tamaño, concentración y adaptadores
Revisar entrada y preparación
Corrida
Bases útiles y métricas de calidad por muestra
Rebalancear, repetir o secuenciar
más
Blancos / mock
Contaminación, recuperación y sesgo tolerables
Investigar lote antes de
interpretar
MAGs
Categoría MIMAG y verificaciones adicionales
Refinar o reportar menor
categoría
Notes: Esta es una plantilla, no un conjunto de umbrales universales. Definir en un piloto la masa útil, integridad, inhibición, tamaño de biblioteca, rendimiento y calidad necesarios para la pregunta. Comparar blancos y mock antes de interpretar señales pequeñas. Un cambio de kit o modelo exige verificar de nuevo el desempeño pertinente. Preservar los resultados de todos los controles.
Fuentes: [11,14–17]

## Slide 29
NO CONSTITUYEN UN PIPELINE UNIVERSAL
Anexo: ejemplos de herramientas por etapa
[4,7–13,17]
29
Tarea
Ejemplos y verificación
QC / señal
FastQC, fastp; Dorado para ONT. Registrar pérdidas y modelos.
Ensamblaje
MEGAHIT (cortas), metaFlye (largas); escoger según datos.
Binning / refinamiento
MetaBAT2, otros métodos y curación; usar cobertura por muestra.
Calidad / taxonomía
CheckM2, GUNC; GTDB-Tk con versión de base de datos.
Anotación / abundancia
Bases funcionales fechadas; remapear y revisar ambigüedades.
Notes: Las herramientas son ejemplos de etapas, no un pipeline obligatorio ni un ranking actualizado. Versionar código y bases de datos. Ajustar ensamblador a lecturas cortas o largas; aprovechar coberturas por muestra en binning. Validar métodos de perfiles para el tipo de lectura y comunidad. Los modelos de abundancia de lecturas cortas no deben aplicarse automáticamente a longitudes Nanopore variables.
Fuentes: [4,7–13,17]

## Slide 30
TRES RESÚMENES, TRES LIMITACIONES
Anexo: N50, completitud y contaminación
[11–13]
30
Ejemplo
Lectura razonable
Lo que no demuestra
Contigs 10, 8 y 2 kb
Total 20 kb; N50 = 10 kb
Que los contigs sean correctos
MAG estimado 95 % / 2 %
Alta completitud y baja
contaminación estimadas
HQ sin comprobar rRNA y tRNA
Gen no hallado en MAG
incompleto
No se detectó en este borrador
Ausencia real en el organismo
Contig circular
Una estructura cerrada propuesta
Pertenencia, exactitud ni ausencia
de mezcla
Notes: N50 no prueba exactitud. Un MAG con estimaciones 95 % de completitud y 2 % de contaminación necesita además rRNA y tRNA para HQ según MIMAG. Ausencia de un gen en un borrador incompleto no demuestra ausencia biológica. Circularidad no verifica pertenencia, contaminación ni precisión de bases. Las métricas deben interpretarse juntas.
Fuentes: [11–13]

## Slide 31
PROFUNDIDAD, CONTROLES Y ALCANCE
Anexo: ampliación del caso y respuestas
Ejercicio didáctico · [7–17].
31
Si 30 Gb ya son útiles de la comunidad
C de la especie al 0,1 % y 4 Mb = 7,5×.
Si son 30 Gb brutas, 80 % pasan QC y solo 10 % son microbianas
Bases microbianas = 30 × 0,8 × 0,1 = 2,4 Gb → C ≈0,6×.
Diseño propuesto
Shotgun + réplicas biológicas + blanco + mock + piloto de recuperación.
Notes: Si B=30 Gb ya excluye hospedero y datos descartados, la cobertura del caso es 7,5×. Si son 30 Gb brutas, 80 % pasa QC y solo 10 % de las bases restantes es microbiano, B=2,4 Gb de la comunidad y C=0,6×. Declarar siempre los denominadores y no descontar dos veces hospedero o pérdidas. Añadir más lectura puede ayudar, pero no corrige por sí sola sesgos de extracción.
Fuentes: Ejercicio didáctico · [7–17].

## Slide 32
BIBLIOGRAFÍA · FUNDAMENTOS Y ARTÍCULOS COMPARTIDOS
Referencias bibliográficas
Enlaces DOI y documentación completos en la guía docente.
32
[1] McGinn S, Gut IG (2013).
DNA sequencing—spanning the generations. New Biotechnol
30:366–372.
DOI: 10.1016/j.nbt.2012.11.012
[2] Morozova O, Marra MA (2008).
Applications of next-generation sequencing technologies in functional
genomics. Genomics 92:255–264.
DOI: 10.1016/j.ygeno.2008.07.001
[3] Su Z et al. (2011).
Next-generation sequencing and its applications in molecular
diagnostics. Expert Rev Mol Diagn 11:333–343.
DOI: 10.1586/erm.11.3
[4] Wang Y et al. (2021).
Nanopore sequencing technology, bioinformatics and applications. Nat
Biotechnol 39:1348–1365.
DOI: 10.1038/s41587-021-01108-x
[5] Zheng P et al. (2023).
Nanopore sequencing technology and its applications. MedComm
4:e316.
DOI: 10.1002/mco2.316
[6] Greninger AL et al. (2015).
Rapid metagenomic identification of viral pathogens in clinical
samples by real-time nanopore sequencing analysis. Genome Med
7:99.
DOI: 10.1186/s13073-015-0220-9
[7] Singleton CM et al. (2021).
Connecting structure to function with the recovery of over 1000
high-quality metagenome-assembled genomes from activated sludge
using long-read sequencing. Nat Commun 12:2009.
DOI: 10.1038/s41467-021-22203-2
[8] Liew KJ et al. (2024).
Integrating multi-platform assembly to recover MAGs from hot spring
biofilms: insights into microbial diversity, biofilm formation, and
carbohydrate degradation. Environ Microbiome 19:29.
DOI: 10.1186/s40793-024-00572-7
[19] Sanger F, Nicklen S, Coulson AR (1977).
DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. PNAS
74:5463–5467.
DOI: 10.1073/pnas.74.12.5463
Notes: Bibliografía de fundamentos y ocho artículos compartidos. Varias editoriales limitaron el acceso: se contrastaron títulos, DOI y resúmenes indexados cuando el texto completo no estaba disponible. No se reproduce material gráfico editorial: todos los esquemas son originales.
Fuentes: Enlaces DOI y documentación completos en la guía docente.

## Slide 33
BIBLIOGRAFÍA · ACTUALIZACIÓN, ESTÁNDARES Y DOCUMENTACIÓN
Referencias bibliográficas
Enlaces DOI y documentación completos en la guía docente.
33
[9] Sereika M et al. (2025).
Genome-resolved long-read sequencing expands known microbial
diversity across terrestrial habitats. Nat Microbiol 10:2018–2030.
DOI: 10.1038/s41564-025-02062-z
[10] Visci G et al. (2026).
Benchmarking short- and long-read sequencing technologies for
metagenomic profiling of microbiomes. Sci Rep 16:22610.
DOI: 10.1038/s41598-026-49725-3
[11] Bowers RM et al. (2017).
Minimum information about a single amplified genome (MISAG) and a
metagenome-assembled genome (MIMAG) of bacteria and archaea.
Nat Biotechnol 35:725–731.
DOI: 10.1038/nbt.3893
[12] Chklovski A et al. (2023).
CheckM2: a rapid, scalable and accurate tool for assessing microbial
genome quality using machine learning. Nat Methods 20:1203–1212.
DOI: 10.1038/s41592-023-01940-w
[13] Orakov A et al. (2021).
GUNC: detection of chimerism and contamination in prokaryotic
genomes. Genome Biol 22:178.
DOI: 10.1186/s13059-021-02393-0
[14] Costea PI et al. (2017).
Towards standards for human fecal sample processing in
metagenomic studies. Nat Biotechnol 35:1069–1076.
DOI: 10.1038/nbt.3960
[15] Illumina. Documentación técnica.
Sequencing technology: sequencing by synthesis. Consulta:
28-10-2026.
[16] Illumina. Documentación técnica.
Unique dual indexes y asignación de muestras. Consulta: 28-10-2026.
[17] Oxford Nanopore Technologies.
Dorado: basecalling, modelos y duplex. Consulta: 28-10-2026.
[18] PacBio. Documentación técnica.
How HiFi sequencing works. Consulta: 28-10-2026.
Notes: Referencias recientes de 2025 y 2026, normas de calidad y documentación oficial. La fecha de consulta es 28 de octubre de 2026. Las páginas latest cambian: al ejecutar un análisis real se debe fijar la versión concreta, el modelo y las bases de datos.
Fuentes: Enlaces DOI y documentación completos en la guía docente.